|  | „APSTIPRINU” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks pulkvedis Česlavs Šmuksts 2024.gada______________ |
| --- | --- |

SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra”

Daugavpils naftas bāze

Jelgavas iela 2A, Daugavpils

ĀRPUSOBJEKTA

CIVILĀS AIZSARDĪBAS PLĀNS

PRECIZĒTS

20     .gada „____”____________

____________________________

20     .gada „____”____________

____________________________

Saturs

Ievads	3

1. Objekta  īss raksturojums un iespējamās rūpnieciskās avārijas	4

1.1. Objekta tehnoloģiskā procesa un darbības vispārējs apraksts	4

1.3. Iespējamās rūpnieciskās avārijas vai nevēlami notikumi	8

1.4.Domino efekta avāriju iespējamības analīze	12

2. Par reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem atbildīgās personas rūpnieciskās avārijas vai tās draudu gadījumā	13

3. Brīdināšanas sistēmas raksturojums	15

3.1. Sakaru un trauksmes apziņošanas sistēmas raksturojums objektā	15

1.2.	Ārpus objekta sakaru un trauksmes apziņošanas sistēma	15

4. Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna īstenošanai nepieciešamo un pieejamo resursu raksturojums	16

5. Resursu koordinēšana un savstarpējā sadarbība	23

6. Reaģēšanas un seku samazināšanas un likvidēšanas neatliekamo pasākumu īss apraksts	24

# Pielikumā: Objekta apziņošanas plāns ārkārtējās situācijās

# Ievads

SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” Daugavpils naftas bāzes (turpmāk – Objekts) ārpusobjekta civilās aizsardzības plāns (turpmāk – Plāns) ir izstrādāts, lai ierobežotu vai likvidētu rūpnieciskās avārijas un samazinātu šo avāriju ietekmi uz cilvēkiem un vidi ārpus Objekta.

Plāns ir izstrādāts pamatojoties uz šādiem normatīvajiem aktiem:

- Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumu;

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu;

- Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”;

- Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta  noteikumu Nr.440 „Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība”.

Plāns ir uzskatāms par dokumentu, kuru jāizmanto rūpnieciskās avārijas gadījumā, lai ierobežotu vai likvidētu rūpniecisko avāriju un samazinātu tās ietekmi uz cilvēkiem un vidi ārpus Objekta.

Detalizētas Objekta darbinieku darbības un pienākumi, pielietojamie tehniskie līdzekļi, aprīkojums, materiāli, kā arī personāla un iedzīvotāju drošības jautājumu risinājumi ir norādīti Objekta civilās aizsardzības plānā.

Plāns precizējams pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā reizi trijos gados. Objekta civilās aizsardzības plānu un ārpusobjekta civilās aizsardzības plānu pārbauda praktiskajās mācībās, kā arī pārskata tos un precizē vai papildina.

Plāns nav uzskatāms par galīgo variantu, pašmērķi un dogmu līdz ar to ir nepieciešama:

- tā periodiska precizēšana un papildināšana;

- tā praktiska pārbaude civilās aizsardzības mācībās;

- katrai rūpnieciskai avārijai ir sava specifika, tāpēc nepieciešama racionāla pieeja to pārvaldīšanā.

Plāns ir izstrādāts trijos eksemplāros, kuri atrodas:

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD);

- Objektā;

- Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā.

# 1. Objekta  īss raksturojums un iespējamās rūpnieciskās avārijas

Objekta nosaukums SIA „ Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” Daugavpils naftas bāze (turpmāk – naftas bāze), atrodas Jelgavas iela 2a, Daugavpils, LV-5404, zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0500 020 0501.

Naftas bāzē veic sekojošās darbības:

- naftas produktu saņemšanu no dzelzceļa cisternām;

- naftas produktu pārsūknēšanu uz uzglabāšanas rezervuāriem;

- naftas produktu uzglabāšanu rezervuāros;

- naftas produktu realizāciju vairumā, izmantojot dzelzceļu un autotransportu.

## 1.1. Objekta tehnoloģiskā procesa un darbības vispārējs apraksts

Naftas produktu uzņemšanai naftas bāzē izmanto vienpusēju dzelzceļa estakādi. Bīstamās vielas paredzēts uzglabāt 23 vertikālā tipa rezervuāros ar kopējo tilpumu 6275 m3. Autocisternu uzpildei kalpo autouzpildes sistēma, kur vienlaicīgi var uzpildīt 5 autocisternas no augšas un vienu no apakšas. SNG glabātava sastāv no dzelzceļa estakādes (kopēja ar naftas produktu noliešanas estakādi), kompresoriem, 5 pazemes tvertnēm ar 100 m3 tilpumu (izmantojamais tilpums 85%) katrā, darba spiedienu 16 atm un kopējo tilpumu 500 m3.

Galvenie tehnoloģiskie objekti:

- dzelzceļa estakāde;

- sūkņu stacija, kompresori;

- rezervuāru parks;

- spiedtvertņu parks;

- tehnoloģiskie cauruļvadi;

- autocisternu uzpildes estakāde.

Dzelzceļa cisternu noliešana

Naftas produktu noliešanai no dzelzceļa cisternām tiek izmantota naftas bāzes teritorijā izvietotā vienpusējā dzelzceļa estakāde. Estakāde ir aprīkota ar 6 apakšējās noliešanas pieslēguma iekārtām un 6 augšējām noliešanas iekārtām, augšējās noliešanas iekārtas ir rezerves. Pa sliežu ceļiem uz estakādi vienlaicīgi var tikt padotas 12 cisternas, savukārt noliešanas operācija notiek vienlaicīgi no 6 cisternām ar maksimālo kravu 360 tonnas. Vidēji vienā reizē tiek pievestas 240 tonnas produkta.

Naftas bāzes noliešanas estakāde ir aprīkota ar zibensaizsardzības zemējumu pret tiešiem zibens spērieniem.

Katrā noliešanas punktā ir dzelzceļa cisternu individuālās aizsardzības sistēma statiskās elektrības lādiņu novadīšanai. Rodoties avārijas situācijai, produktu iekraušana jāpārtrauc. To var izdarīt ar avārijas apturēšanas pogām dzelzceļa estakādē. Avārijas apturēšana pārtrauc izkraušanu un izslēdz visus sūkņus. Taisot ciet konkrēto vagoncisternu, noplūdi iespējams apturēt 30-40 sekunžu laikā. Laukumi dzelzceļa estakādē zem dzelzceļa cisternām ir betonēti un aprīkoti ar hidroizolāciju. Iespējamo naftas produktu noplūžu savākšanai kanalizācijas kolektorā ir izveidotas speciālās renes. Tālāk noplūdes tiek novadītas uz uzņēmuma attīrīšanas iekārtām. Kolektors ar aizbīdņiem ir atdalīts no vietējām attīrīšanas iekārtām. Kolektors un atklātais vārstu mezgls atrodas starp estakādi un tehnoloģisko sūkņu staciju.

1.1.attēls SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” teritorijas plāns

1.2.attēls Naftas bāzes darbības principiālā secība

Autocisternu uzpildīšana

Gaišos naftas produktus no naftas bāzes teritorijas izved ar autocisternām, kas tiek uzpildītas izmantojot autouzpildes sistēmu (1.2.attēls). Visa autocisternu uzpildes tehnoloģiskās shēma ir slēgta sistēma – produkta vadi, produkta uzskaites mezgls un uzpildes iekārtas sākot no iesūkšanas cauruļvada sūkņu stacijas līdz uzpildes līnijas pieslēgumam pie autocisternas. Autocisternu uzpildes sistēmā ir 5 uzpildes vietas autocisternu uzpildei no augšas un viena no apakšas. Vietā, kur notiek autocisternu uzpilde no apakšas ir uzstādīta kompakta uzpildes iekārta “KUN”. Autocisternu uzpildei izmanto sūkņus ar sekojošu ražību:

- autocisternas uzpildei no augšas 45 m3/h;

- autocisternas uzpildei no apakšas 100 m3/h.

Sūkņu vadība tiek nodrošināta no dispečeru telpas ar datorizētu dozēšanu un kontroli. Sūkņu avārijas apstādināšana ir iespējama no visām darba vietām autouzpildes sistēmā.

Autocisternu uzpildi veic divi cilvēki – naftas produktu noliktavas pārzinis un degvielas cisternas vadītājs. Uzpilde tiek veikta pa sekcijām. Iepildāmo produkta daudzumu katrā sekcijā nosaka dators atkarībā no autocisternas tehniskajiem parametriem. Saskaņā ar instrukciju degvielas autocisternas vadītājs uzpildes procesu kontrolē vizuāli un nepieciešamības gadījumā var to pārtraukt jebkurā brīdī ar avārijas izslēgšanas pogu.

Autocisternu uzpildes sistēma ir izbetonēta ar slīpumu uz katras brauktuves vidu, kur ir iebūvēta noteces savācējrene. Tā ir aprīkota ar režģi. Visas noteces tālāk tiek padotas uz vietējām attīrīšanas iekārtām un pēc tam tiek novadītas pilsētas kanalizācijas tīklā.

Autocisternu uzpildes vieta ir nodrošināta ar pārvietojamu AIIB tipa ugunsdzēsības aparātu. Katram degvielas vedējam ir 3 ugunsdzēsības aparāti. Bez tam autouzpildes sistēmā ir stikla auduma ugunsdrošs pārsegs, ar kuru apsedz uguns apņemto vietu, tādējādi to nodzēšot.

Autocisternu noliešana

Ar autocisternām uz naftas bāzi lielākoties tiek piegādātas bīstamās vielas, kuras uzglabā mazajos rezervuāros (25 m3). Autocisternu noliešana tiek veikta ar automašīnas sūkni, savienojumu nodrošina ar lokanajiem cauruļvadiem. Autocisternu vidējā ietilpība ir no 18 m3 līdz 36 m3. Automašīna, tāpat kā pie uzpildes, tiek sazemēta. Viss process tiek kontrolēts no autovadītāja puses. Naftas bāzes operatoram nepieciešams tikai atvērt ventili uz attiecīgo rezervuāru, kuru paredzēts uzpildīt.

Bīstamo kravu pārvadāšanai izmanto autotransportu, kas pārvadājumus veic atbilstoši ADR nolīguma prasībām - transportlīdzeklim ir atbilstības (ADR) sertifikāts, transportlīdzekļa vadītājam ir bīstamo kravu pārvadāšanas vadītāja apliecība.

Rezervuāri

Naftas produktu rezervuāru parkā notiek naftas produktu uzglabāšana. Tas sastāv no četriem laukumiem (skatīt 1.1.attēlu). Visi rezervuāri savā starpā ir savienoti ar virszemes cauruļvadiem, pa kuriem naftas produkti tiek pārsūknēti uz attiecīgajiem rezervuāriem. Produktu plūsmu nodrošina sūkņu stacija, bet izmantojot manifoldu, atverot un aizverot attiecīgus vārstus, tie tiek novadīti vajadzīgajā rezervuārā. Vārstiem pie rezervuāriem ir elektromehāniska vadība, ko darbina un kontrolē no sūkņu telpas operatora pults.

Ap rezervuāriem (Nr.1,3,6,8,29) ir izveidoti zemes aizsargvaļņi, kuru minimālais augstums ir 1 m, savukārt dzelzbetona nožogojums izveidots ap rezervuāriem Nr.21,44,45, bet ap pārējiem rezervuāriem ir izveidots betonēts apvaļņojums ar betonētu iekšpusi. Noplūžu gadījumā izplūdušais produkts paliks apvaļnojuma iekšpusē. Pa rezervuāru parka perimetru ir iekārtotas noteces savācējrenes, kuras ir aprīkotas ar restēm. Savāktās noteces tālāk tiek aizvadītas uz vietējām attīrīšanas iekārtām.

Sašķidrinātās naftas gāzes komplekss

Sašķidrinātā naftas gāze (turpmāk – SNG) bāzes teritorijā tiek ievests pa dzelzceļu. Dzelzceļa estakādē vienlaicīgi varēs apstrādāt divas dzelzceļa cisternas. Noliešanas procesā dzelzceļa cisternai tiks pievienotas divas cauruļvadu līnijas – šķidrās fāzes un tvaika fāzes. Noliešanai tiks izmantots kompresora radītais spiediens. SNG pārsūknēšanai tiks izmantoti 2 kompresori. Viens kompresors paredzēts dzelzceļa cisternu noliešanai un uzpildei, otrs – autocisternu uzpildei un noliešanai. SNG pārsūknēšanai tiks izmantoti gan virszemes, gan pazemes cauruļvadi. SNG tiek uzglabāta 5 pazemes tvertnēs ar 100 m3 tilpumu katra un darba spiedienu 16 atmosfēras. Tvertnes tiek uzstādītas uz smilts pamatnes un apbērtas ar zemi. Autocisternu uzpilde/noliešana notiek autocisternu uzpildes – noliešanas estakādē, kas ir paredzēta vienlaicīgai viena transportlīdzekļa uzpildei – noliešanai. SNG noliešana – uzpilde tiek veikta izmantojot gumijas – auduma šļūtenes, kas aprīkotas ar ātrgaitas slēgšanas vārstiem. SNG tvertne ir horizontāla, cilindriska, kas saskaņā ar DIN 28013 ir slēgta ar diviem grozveida dibeniem, pazemes, aprīkota ar savienojumu komplektu, kas nodrošina tās pareizu darbību. SNG tehnoloģiskās iekārtas ir aprīkotas ar datorizētu vadības un uzraudzības sistēmu, kas nodrošina automātisku procesu pārtraukšanu. Noliešanas laikā tiek uzraudzīta vielas plūsma un pārsūknēšanas spiediens. Procesus uzrauga naftas bāzes operators. Tāpat ir uzstādītas gāzes noplūdes kontroles sistēmas un atslēgšanas iekārtas ar rokas vadību. Cauruļvadi aprīkoti ar pretspiediena aizsardzību. SNG tvertnēs uzstādīta drošības sistēma, kas sasniedzot maksimālo uzpildījuma līmeni tvertnē, aptur sūkņus un kompresorus. Tvertnes aprīkotas ar drošības vārstiem. Lai nodrošinātu tehnoloģiskā procesa drošību avārijas situācijā ierīkota automātiskā signalizācijas sistēma un automātiskā gāzes uzglabāšanas tvertņu slēgvārstu aizvēršanas sistēma, kā arī kompresoru avārijas atslēgšanas sistēma.

1.2. Objektam tuvumā esošās dzīvojamās mājas, uzņēmumi

Objekts atrodas netālu no pilsētas centra. Blakus objektam  atrodas dažāda veida būves, starp kurām ir gan dzīvojamās mājas, gan saimnieciskās ēkas, gan darbnīcas, autoservisi, veikali, gan nelielas ražotnes un rūpnieciskās līmeņa objekts – SIA “Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālā pārvalde. 530 m attālumā nacionālas (valsts) dzelzceļa līnija Indra-Daugavpils-Krustpils-Rīga, pa kuru notiek bīstamo kravu pārvadājumi.  Blakus esošo objektu izvietojuma shēmu skatīt 1.3. attēlā un 1.4. attēlā.

Blakus objektam atrodas:

- 460 m attālumā – daudzstāvu dzīvojamā zona (Kūdras, Graudu un Augstā iela);

- 480 m attālumā –  “Čerepova” dzīvojamais sektors (Nometņu un Rasas iela);

- 805 m attālumā – Daugavas upe;

- 570 m attālumā – dzīvojamais sektors (Vilku iela);

- Gar objekta robežu iet Jelgavas un Rūpniecības iela.

1.3.attēls Blakus objektam dzīvojamais sektors

1.4.attēls Objekts ar tam pieguļošajām teritorijām un uzņēmumiem

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Attālums no objekta (metros) |
| --- | --- | --- |
| 1. | SIA “Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālā pārvalde | 370 |
| 2. | SIA “Empower” | 230 |
| 3. | SIA “Kompānija Avotiņi” | 220 |
| 4. | SIA “Daugavpils Dzelzsbetons” | 285 |
| 5. | Pamesta ēka | 140 |
| 6. | SIA “Lataktio Trans” | 190 |
| 7. | SIA “ElektroZibens” | 240 |
| 8. | SIA “Jauda” Elektroniskas preču veikals | 275 |
| 9. | Automašīnu lietotas rezerves detaļu pārdošana - garāžas | 165 |
| 10. | Kravas automašīnu stāvlaukums | 50 |

## 1.3. Iespējamās rūpnieciskās avārijas vai nevēlami notikumi

Veiktie riska novērtējuma rezultāti norāda, ka naftas bāzes darbība rada paaugstinātu risku arī mazliet ārpus naftas bāzes teritorijas. Avārijas scenāriju modelēšanu individuālais risks, kura līmenis būtu augstāks par pakāpi 10-6 tiek konstatēts ārpus objekta teritorijas. Papildus gan jāņem vēra, ka aprēķini veikti pie maksimāli pieļaujamajiem darbības rādītājiem. Paaugstinātā riska izplatības ārpus naftas bāzes teritorijas viens no iemesliem ir sašķidrinātās naftas gāzes īpašības. SNG ir ar augstāku ugunsbīstamības pakāpi kā benzīns un dīzeļdegviela, pie tam tā ir gāze, kas izplūdes gadījumā var pārvietoties tālu arī ārpus objekta teritorijas.

Analizējot riska aprēķina rezultātus, var secināt, ka augstākais riska līmenis naftas bāzē ir saistīts ar dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes darbību (1.5.attēls). Operācijas, kur tiek veikta tehnoloģisko iekārtu savienošana, atvienošana un kur atrodas transportējamas tvertnes, tipiski ir saistītas ar augstāku risku, kā stacionāras iekārtas. Papildus tam uz estakādes paredzēts veikt gan gaišo naftas produktu, gan sašķidrinātās naftas gāzes noliešanas operācijas, kas nozīmē, ka šajā tehnoloģiskajā objektā daudz biežāk atradīsies sastāvi ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un biežāk tiks veiktas vagonu sastāvu atvienošanas un pievienošanas operācijas, kas arī ietekmē riska līmeni šajā procesā. Jāņem arī vērā, ka maksimālā gāzes pārkraušanas apjoma 30 000 m3 /a pārkraušanai paredzētas divas dzelzceļa cisternu izliešanas vietas un viena autocisternu uzpildes vieta, kas nozīmē, ka minētajām iekārtām paredzama salīdzinoši liela noslodze.

1.5. attēls Maksimālā 1 % letālā iedarbība dzelzceļa cisternas BLEVE avārijas gadījumā

Atšķirībā no naftas produktu tehnoloģijas, SNG tehnoloģijā ir automatizēta procesu vadība un uzraudzība, kas palīdz savlaicīgi konstatēt un reaģēt uz kļūmēm un nepieļauj avārijas attīstību. Tāpat SNG uzglabāšanas tvertnes ir izvietotas zem grunts slāņa un ierīkota automātiskā ugunsdzēsības ūdens atdzesēšanas sistēma dzelzceļa un autocisternu noliešanas – uzpildes vietā, kas pasargā iepriekš minētās iekārtas no ārēja siltumstarojuma, blakus notikuša ugunsgrēka gadījumā.

Modelējot objektā iespējamo avāriju seku iespējas izsaukt domino efekta avārijas citās tehnoloģijās, var secināt, ka naftas bāzes teritorijā iespējamie, riska novērtējumā iekļautie avārijas scenāriji, nerada tādu siltumstarojuma potenciālu, kas varētu apdraudēt blakus esošu augstāka vai zemāka riska līmeņa objektu drošību. Tai pat laikā liela apjoma avāriju gadījumā siltumstarojuma ar intensitāti 8 kW/m2 izplatība iespējama arī ārpus objekta teritorijas, kas jāņem vērā plānojot attīstību šīs naftas bāzes apkārtnē. SNG objekti ir izvietoti samērā tuvu naftas produktu tehnoloģijai, kas nozīmē, ka nelabvēlīgu apstākļu sakritības gadījumā avārijas vienā vai otrā tehnoloģijā var apdraudēt blakus esošos citas tehnoloģijas objektus. Kā vieta, kur potenciāli tehnoloģijas atradīsies vistuvāk, ir dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde 1.6.attēls.

1.6.attēls 8 kW/m2 siltumstarojuma izplatība sašķidrinātās naftas gāzes tehnoloģijā

Lai nepieļautu tehnoloģiju savstarpējo nelabvēlīgo iedarbību šajā objektā, nedrīkst pieļaut vienlaicīgu naftas produktu un SNG noliešanu. Atbilstoši riska novērtējumā Daugavpils naftas bāzes CA plāns 41.lapa ieteiktajam, SNG tehnoloģija izbūvēta tā, ka nav iespējama SNG un naftas produktu vienlaicīga noliešana.

Tā kā SNG iespējamo avāriju scenāriju sekas ir ar ievērojami tālāku izplatību, tad turpmāk ir aprakstīti un attēloti sliktākie iespējamo avāriju scenāriji SNG tehnoloģijā ar iespējami tālāko seku iedarbības attālumiem. Jebkurš iespējamais avārijas scenārijs naftas produktu tehnoloģijā ir ar daudz mazākām iespējamajām avārijas sekām.

1.7.attēls Maksimālā 1 % letālā iedarbība noplūdes gadījumā no sūkņa pa bojājumu, kas lielāks par pievienotā cauruļvada diametru – eksplozija

1.8.attēls Maksimālās 1% letālās iedarbības zona 100 m3 pazemes tvertnes sabrukuma gadījumā

1.8.attēls Maksimālās 1% letālās iedarbības zona 50 m 3 autocisternas BLEVE gadījumā

Analizējot riska aprēķina rezultātus, var secināt, ka augstākais riska līmenis naftas bāzē ir saistīts ar dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes darbību. Operācijas, kur tiek veikta tehnoloģisko iekārtu savienošana, atvienošana un kur atrodas transportējamas tvertnes, tipiski ir saistītas ar augstāku risku, kā stacionāras iekārtas. Papildus tam uz estakādes paredzēts veikt gan gaišo naftas produktu, gan sašķidrinātās naftas gāzes noliešanas operācijas, kas nozīmē, ka šajā tehnoloģiskajā objektā daudz biežāk atradīsies sastāvi ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un biežāk tiks veiktas vagonu sastāvu atvienošanas un pievienošanas operācijas, kas arī ietekmē riska līmeni šajā procesā.

Rūpnieciskā avārija objektā ir mazticama, kas apdraud cilvēka dzīvību vai rada neatgriezeniskus veselības traucējumus. Ņemot vērā uzņēmuma teritorijā izvietoto bīstamo produktu īpašības, šādi notikumi var būt:

- SNG uzglabāšanas tvertnes pilns vai daļējs sabrukums;

- cauruļvada plīsums tehnoloģisko sūkņu vai kompresoru stacijās pie maksimālās sūkņa vai kompresora ražības;

- pilnīga SNG dzelzceļa vai auto cisternas satura noplūde.

Katrai potenciāli iespējamai avārijai ņemts vērā iesaistītās vielas apjoms, kas būtiski mainās atkarībā no tehnoloģijas, iekārtām un procesu uzraudzības līmeņa.

Avārijas seku izplatības zonas aprēķinātas, izmantojot informāciju par tehnoloģiskajām iekārtām un objektiem uzņēmumā un par avārijas seku ierobežošanas pasākumiem.

## 1.4.Domino efekta avāriju iespējamības analīze

Klasiskā interpretācijā objektu savstarpējā iedarbība avārijas gadījumā, jeb domino efekts ir notikums, kad negadījums vai rūpnieciskā avārija vienā uzņēmumā ir ar tik plašu iedarbības zonu, kas sasniedzot tuvumā esošu citu uzņēmumu, izraisa rūpniecisku avāriju tajā. Domino efekta analīzes mērķis ir nodrošināt informāciju par iespējamo ārējo iedarbību, kuras cēlonis ir citā uzņēmumā (objektā), kā arī izstrādāt pasākumus aizsardzībai pret šo iedarbību.

Modelējot objektā iespējamo avāriju seku iespējas izsaukt domino efekta avārijas citās tehnoloģijās, var secināt, ka naftas bāzes teritorijā iespējamie riska novērtējumā iekļautie avārijas scenāriji, nerada tādu siltumstarojuma potenciālu, kas varētu apdraudēt blakus esošu augstāka vai zemāka riska līmeņa objektu drošību. Tai pat laikā liela apjoma avāriju gadījumā siltumstarojuma ar intensitāti 8 kW/m2 izplatība iespējama arī ārpus objekta teritorijas, kas jāņem vērā plānojot attīstību šīs naftas bāzes apkārtnē. SNG objektus izvietoti samērā tuvu naftas produktu tehnoloģijai, kas nozīmē, ka nelabvēlīgu apstākļu sakritības gadījumā avārijas vienā vai otrā tehnoloģijā var apdraudēt blakus esošos citas tehnoloģijas objektus. Kā vieta, kur potenciāli tehnoloģijas atradīsies vistuvāk, ir dzelzceļa cisternu noliešanas estakāde. Lai nepieļautu tehnoloģiju savstarpējo nelabvēlīgo iedarbību šajā objektā, nedrīkst pieļaut vienlaicīgu naftas produktu un SNG noliešanu. Atbilstoši riska novērtējumā Daugavpils naftas bāzes CA plānā ieteiktajam, SNG tehnoloģija izbūvēta tā, ka nav iespējama SNG un naftas produktu vienlaicīga noliešana.

Rūpnieciskā avārija kaut kādā naftas bāzes objektā var izraisīt iekšējo „domino efektu” (piemēram, ugunsgrēks dzelzceļa estakādē var izraisīt ugunsgrēku sūkņu stacijā; ugunsgrēks autocisternu uzpildes vietā var izraisīt ugunsgrēku rezervuārā parkā; aizdegoties vienam rezervuāram rezervuāru parkā ir iespējama savstarpējā nevēlamā ietekme starp rezervuāriem), bet iekšēja „domino efekta” varbūtība arī ir zema.

Rūpnieciskā avārija SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” nevar izraisīt „domino efektu” SIA „Latvijas propāna gāze”, avāriju seku iedarbības zonas pārsvarā neizplatās ārpus objekta teritorijas. Avāriju seku izplatība ārpus naftas bāzes teritorijas iespējama, ja notiek SNG avārija dzelzceļa estakādē, autocisternu uzpildes vietā vai rezervuāru parkā, bet to varbūtība ir ļoti zema un papildus pasākumi „domino efekta” novēršanai nav nepieciešami.

# 2. Par reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumiem atbildīgās personas rūpnieciskās avārijas vai tās draudu gadījumā

Objekta atbildīgās personas

Lēmumu par objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas sākšanu, rīcības koordinēšanu, avārijas bīstamības un seku samazināšanas pasākumu vadīšanu objektā nevēlamu notikumu, rūpnieciskās avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā pieņem SIA „Euro Energo Company”  tehniskais direktors Dmitrijs Petrovs (26158778, e-pasts: office@daug.fuels.lv). Viņš arī atbildīgs par seku likvidēšanas pasākumu veikšanu pēc rūpnieciskās avārijas. Atbildīgais par sakariem ar VUGD, citām valsts institūcijām, pašvaldībām un avārijas dienestiem ikdienā un sadarbību ar minētajām institūcijām, pašvaldībām un dienestiem nevēlamu notikumu, rūpnieciskās avārijas vai tās tiešu draudu gadījumā ir SIA „Euro Energo Company” tehniskais direktors Dmitrijs Petrovs, prombūtnes laikā SIA „Euro Energo Company” tehniskā direktora vietnieks Aleksejs Jegorčenkovs (22005206).

SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” CA vadītāja pienākumos ietilpst:

- pēc informācijas saņemšanas par notikušo katastrofu vai ārkārtas situāciju, nekavējoties uzsākt objekta civilās aizsardzības plāna īstenošanas pasākumus un CA vienību komplektēšanu (ar SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” 2023.gada 3.februāra rīkojumu Nr.1-03/8 ir izveidota objekta civilās aizsardzības avārijas un glābšanas  grupa) no maiņā esošiem darbiniekiem, un koordinēt to darbību;

- informēt CA vienību personālu par izveidojušos situāciju, tās iespējamo tālāko attīstību;

- pirms CA vienības darbu uzsākšanas - pārliecināties, ka darba vietās nepastāv elektro bīstamības, uguns un sprādzienu bīstamības, konstrukciju vai to elementu krišanas risks u.tml.;

- informēt par bīstamajiem un kaitīgajiem faktoriem darba vietas un nepieciešamo aprīkojumu (inventāru un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem);

- veikt personāla instruēšanu ugunsdrošības, sprādzienbīstamības un darba aizsardzības jautājumos;

- līdz VUGD struktūrvienību ierašanās brīdim objektā, pildīt glābšanas darbu vadītāja pienākumus.

Par civilo aizsardzību naftas bāzē atbild SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” valdes loceklis Andrejs Kovaļčuks. Atbildīgās personas pienākums ir nodrošināt naftas bāzi ar civilās aizsardzības sistēmu un visu nepieciešamu dokumentāciju, kā arī nodrošināt uzņēmuma darbinieku apmācību civilās aizsardzības jautājumos. Par darbinieku evakuāciju no termināla teritorijas avārijas gadījumos ir atbildīgs SIA „Euro Energo Company” tehniskais direktors Dmitrijs Petrovs. Par pirmreizējās un ikgadējās ugunsdrošības noteikumu instruktāžas veikšanu un instruktāžu ir atbildīga SIA  “Euro Energo Company” darba aizsardzības vecākā speciāliste Tatjanu Rudenko un prombūtnes laikā SIA „Euro Energo Company”  tehniskais direktors Dmitrijs Petrovs. Atbildīgās personas par hidrantu sagatavošanu pirms VUGD ierašanas uz SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” Daugavpils naftas bāzi ir SIA  “Euro Energo Company” tehniskā direktora vietnieks Aleksejs Jegorčenkovs. Atbildīgā persona par SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” Daugavpils naftas bāzes sašķidrinātās gāzes termināla tehnisko uzraudzību un ekspluatāciju ar tiesībām pieņemt lēmumus par sašķidrinātās gāzes termināla ekspluatācijas atsākšanu, ekspluatāciju (tai skaitā tehnisko apkopi, remontu, rekonstrukciju vai citām pārmaiņām ekspluatācijas gaitā) vai ekspluatācijas apturēšanu SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” valdes loceklis Andrejs Kovaļčuks.

Atbildīgās iestādes:

Glābšanas un seku likvidācijas darbus objektā un ārpus objekta vada un koordinē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, kura pilda glābšanas darbu vadītāja pienākumus.

# 3. Brīdināšanas sistēmas raksturojums

## 3.1. Sakaru un trauksmes apziņošanas sistēmas raksturojums objektā

Objektā trauksmes izziņošanai ir uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ar skaņas sirēnām, gan telpās, gan teritorijā un papildus ir uzstādīta elektrosirēna (esošās sirēnas dzirdamības rādiuss novērtēts līdz pat 1000 m), kura  ir paredzēta naftas bāzes darbinieku, blakus iedzīvotājus un komersantu apziņošanai.

Lēmumu par objekta trauksmes apziņošanas sistēmas aktivizēšanu pieņem SIA „Euro Energo Company” tehniskais direktors Dmitrijs Petrovs, prombūtnes laikā SIA “Euro Energo Company” tehniskā direktora vietnieks Aleksejs Jegorčenkovs, apsardzes darbinieks, ja notikums notiks ārpus darba laikā.

Katastrofu vai nevēlamu notikumu (arī avāriju) gadījumos informāciju par iespējamiem ārējiem apdraudējumiem var saņemt no masu informācijas līdzekļiem. Šai nolūkā apsardzes telpā ir pieejams internets, radio (ar FM diapazonu).

Apziņošanu pēc saraksta, katastrofas gadījumā veic apsardzes darbinieki.

Izziņošanu pēc saraksta, veic saskaņā ar apziņošanas shēmu.(1.pielikums)

Iekšējo sakaru, apziņošanas un brīdināšanas sistēmā paredzēts izmantot:

1.	automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar izvadu uz kontroles un signalizācijas pulti apsardzes telpā;

2.	mobilos tālruņus;

3.    rācijas.

## Ārpus objekta sakaru un trauksmes apziņošanas sistēma

Informāciju par iespējamo apdraudējumu VUGD saņem (uz „112”) no objekta vai apsardzes darbinieka, kurš pirmais pamanījis nevēlamu notikumu naftas bāzē.

VUGD Vienotā kontaktu centra pārvaldes Vidzemes reģiona nodaļa apziņo valsts institūcijas, kuras paredzēts iesaistīt reaģēšanā un VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks informē Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija sekretāri vai Daugavpils pilsētas Pašvaldības policijas dežūrdaļas dežurantu par  notikumu.

Valsts pārvaldes amatpersonu apziņošanu VUGD veic saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukciju Nr.16 „Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī”.

Lai brīdinātu iedzīvotājus un blakus esošos objektus katastrofu un to draudu gadījumos iesaista Valsts policiju un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policiju, kas ar skaļruņu palīdzību informē par apdraudējumu un tālāko rīcību. Iedarbināt trauksmes sirēnas cilvēku apziņošanai nav lietderīgi, jo tuvāka trauksmes sirēna atrodas 1.31.km attāluma no objekta, bet apdraudētas teritorijas rādiuss no objekta ir 600 metri.

Tabula Nr.1

Tuvākas objektam esošas trauksmes sirēnu atrašanas vietas

| Sirēnu atrašanas vieta | Attālums līdz objektam |
| --- | --- |
| Tautas ielā 11, Daugavpilī | 1.31 km |
| Valkas ielā 4, Daugavpilī | 1.55 km |

# 4. Ārpusobjekta civilās aizsardzības plāna īstenošanai nepieciešamo un pieejamo resursu raksturojums

| Iestādes vai komersanta nosaukums | Pienākumi | Resursi (skaits) | Atbildīgās amatpersonas un tālr.nr. | Ierašanās laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | informēt iesaistāmās institūcijas; vadīt un veikt ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbus; sadarbībā ar Valsts vides dienestu (turpmāk – VVD) vadīt un veikt reaģēšanas pasākumus ķīmiskajā avārijā; izmantojot medijus sniegt informāciju apdraudēto teritoriju iedzīvotājiem par notikumu, tā draudiem un nepieciešamo rīcību; dot atļauju iesaistīt valsts materiālās rezerves; sadarbībā ar Valsts vides dienestu veikt bīstamo zonu aprēķināšanu; koordinēt institūciju darbības notikuma vietā. | Ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnika un aprīkojums (autocisternas, autopacēlāji, autokāpnes, laivas, konteinervedējs, mikroautobuss, norobežojošās, absorbējošās bonas, glābšanas automobilis, ķīmiskā piekabe, kvadricikls) Trauksmes sirēnas Amatpersonas | Latgales reģiona pārvaldes Dienesta sektora operatīvais dežurants (turpmāk – OD), tālr. 27027112 vai 112; | Pirmās apakšvienības līdz 6 min. |
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sasaukšanu; organizēt iedzīvotāju evakuāciju no apdraudētās vai skartās teritorijas, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu; sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā; nodrošināt darba un sadzīves apstākļus rūpnieciskās avārijas novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam valsts un citu valstu glābšanas dienestu personālam; apkopo informāciju par radītajiem zaudējumiem. | 1.Iedzīvotāju pagaidu izmitināšanas vietas – Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada izglītības iestādēs. | Daugavpils valstspilsētas administratīvā departamenta civilās aizsardzības organizators M.Ruļuks 22434476 | Atbilstoši situācijai un faktiskajai atrašanās vietai. |
|  |  | 2.Iedzīvotāju evakuācija. SIA “Daugavpils autobusu parks” Dienas laikā no 06:00-22:00: 3 autobusi (40-45vietas katrā autobusā) + 5-6 autobusi (40-45 vietas katrā autobusā) Nakts laikā no 22:00-06:00: 1 autobuss (40-45vietas) + 3-4 autobusi (40-45 vietas katrā autobusā) SIA “Daugavpils satiksme” Dienas laikā no 06:00-22:00: 2 autobusi (30 sēdvietas un 60 stāvvietas katrā autobusā) + 15 autobusi (30 sēdvietas un 60stāvvietas) Nakts laikā no 22:00-06:00: 1 autobuss (30 sēdvietas un 60 stāvvietas katrā autobusā) + 3-4 autobusi (30 sēdvietas un 60 stāvvietas katrā autobusā) | Daugavpils valstspilsētas administratīvā departamenta civilās aizsardzības organizators M.Ruļuks 22434476 Bernardins Užulis 29535270 Juris Priedītis 28452723 | Atbilstoši situācijai un faktiskajai atrašanās vietai. 20 min. Līdz 2h. 20-30 min. Līdz 2h. 20 min. 20-30 min. 20 min. Līdz 2h. |
|  |  | Dzeramā ūdens mucas ar ietilpību 2,66 m3 un 4,33 m3. | SIA “Daugavpils ūdens” Jeļena Lapinska 29514134, dispečers pa tālr. 65424251 vai 20229913. | Atbilstoši situācijai un faktiskajai atrašanās vietai. |
| Daugavpils pilsētas pašvaldības policija | piedalīties iedzīvotāju apziņošanā un informēšanā apdraudētajā teritorijā; veikt nepieciešamos pasākumus lai nodrošinātu apdraudētās teritorijas norobežošanu un iedzīvotāju mantas apsardzi; piedalīties iedzīvotāju evakuācijas pasākumu organizēšanā un veikšanā; piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. | Autotransports Amatpersonas Laivas Visurgājējs | Daugavpils pašvaldības policijas dežūrpostenis, tālr. – 65421500, pārvalde, tālr. – 65423123 | Līdz 15 min. Līdz 45 min. |
| Valsts policija | piedalīties iedzīvotāju apziņošanā un informēšanā apdraudētā teritorijā; veikt izmeklēšanu, nodrošināt noteiktā kārtībā kriminālistikas speciālistu piedalīšanos izmeklēšanas darbībās, veikt nepieciešamos operatīvās meklēšanas un citus likumā Par policiju noteiktos pasākumus, lai atklātu, pārtrauktu un novērstu noziedzīgus nodarījumus; veikt ceļu transporta kustības regulēšanu vai slēgšanu; veikt nepieciešamos pasākumus lai nodrošinātu apdraudētās teritorijas norobežošanu un iedzīvotāju mantas apsardzi; veikt sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. | Autotransports Laivas Amatpersonas | Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Operatīvās vadības nodaļa, tālr.110, 65403302 | Līdz 15 min. |
| Valsts vides dienests | 1. Kontrolēt piesārņojošo vielu emisiju vidē; 2. Organizēt, lai nekavējoties tiktu veikti neatliekamie pasākumi avārijas situācijas novēršanai un tās radīto seku likvidēšanai (sanācijai); 3. Novērtēt ietekmēto vidi un avārijas radīto seku izplatību vidē; 4. Nepieciešamības gadījumā ņemt vides paraugus piesārņojuma analīžu veikšanai; 5. Nepieciešamības gadījumā pieprasīt no VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam par analīžu nodrošinājumu vides avārijas gadījumos, veikt paraugu testēšanu un sagatavot minēto darbu izmaksu aprēķinu; 6. Sadarboties ar VUGD, Valsts policiju un citiem operatīvajiem dienestiem; 7. Pieprasīt no VARAM padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo informāciju; 8. Nepieciešamības gadījumā, sadarbībā ar kompetentām iestādēm novērtēt un aprēķināt videi nodarīto kaitējumu, uzdodot vainīgai personai atlīdzināt videi nodarīto kaitējumu; 9. Pēc rūpnieciskās avārijas izveidot un vadīt rūpnieciskās avārijas izvērtēšanas komisiju; 10. Apkopot ziņas par ekspertiem vai institūcijām, kas var sniegt informāciju, kuru var izmantot rūpniecisko avāriju izvērtēšanā, novēršanā vai to bīstamības un seku samazināšanā. | 1. Daugavpils reģionālās vides pārvaldes inspektori; 2. Laivas ( divas). 3. Bezpilota lidaparāts | Operatīvais koordinācijas centrs - 26338800 | SIA “Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” naftas bāze – līdz 60 min. |
| Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Veic informācijas apmaiņu ar iesaistītajām institūcijām, tai skaitā ar slimnīcām, aktivizējot KM sistēmu. Nodrošina NMP brigāžu darba koordinēšanu un operatīvo vadību, sniedzot NMP un nodrošinot cietušo nogādāšanu uz slimnīcām saskaņā ar ĀS hospitalizācijas plānu. Nepieciešamības gadījumā nozīmē vadības ārstu, kas vada, organizē un koordinē NMP sniegšanu notikuma vietā. Sadarbojas ar notikumā iesaistītajām institūcijām. Nodrošina NMP dienesta resursu iesaisti un rīcību saskaņā ar NMP dienesta direktora apstiprinātu plānu un iekšējām procedūrām. Nodrošina specializētās NMP sniegšanas darba koordinēšanu, nepieciešamības gadījumā organizē brigāžu un ārstu speciālistu nosūtīšanu uz slimnīcām. Pēc vajadzības piesaista papildus resursus (NMP brigādes, specializētās NMP brigādes un ārstus, medikamentu un medicīnisko aprīkojuma rezerves) un ierobežo ikdienas NMP izsaukumu apkalpošanu, saglabājot NMP sniegšanas nodrošināšanu cilvēkiem dzīvībai bīstamās situācijās. Nepieciešamības gadījumā organizē un koordinē NBS Gaisa spēku un/vai Valsts robežsardzes gaisa kuģu iesaistīšanu pacientu medicīniskajai transportēšanai. Nepieciešamības gadījumā NMP dienesta direktors dod atļauju izmantot NMP dienesta atbildīgā glabāšanā esošās valsts materiālās rezerves savu pilnvaru ietvaros. Nepieciešamības gadījumā sagatavo izsniegšanai vai izsniedz valsts materiālās rezerves. Veic hospitalizēto uzskaiti un uztur informāciju par pacientu aprūpes pēctecību stacionāros. Izveido informācijas biroju saziņai ar iedzīvotājiem par notikumu un veselības aizsardzības pasākumiem. Informāciju par cietušajām/saslimušajām personām sniedz, ievērojot personu datu aizsardzību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. | NMPD brigādes (medicīniskais personāls ar aprīkojumu un transportlīdzekli) | Operatīvās vadības centrs: 113; Galvenais dežūrārsts - tālr.67337811; 67337812 | Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.punktā noteikto, NMPD brigādes attiecīgajā teritorijā izvieto, ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu un apkalpojamās zonas lielumu, kā arī citus faktorus, kas ietekmē palīdzības sniegšanas laiku (piemēram, slikta ceļu kvalitāte), lai pēc neatliekama izsaukuma pieņemšanas neatliekamo medicīnisko palīdzību 75 % gadījumu nodrošinātu: valstspilsētās – ne vēlāk kā 12 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas laika; novadu pilsētās – ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas laika; pārējās teritorijās – ne vēlāk kā 25 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas laika. |
| VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” | operatīvās meteoroloģiskās (gaisa temperatūra un relatīvais mitrums, vējš, atmosfēras spiediens, nokrišņi u.c.) un hidroloģiskās (ūdens līmenis un ūdens temperatūra) novērojumu informācijas sniegšana; meteoroloģisko prognožu sagatavošana īsam (līdz 56 stundām uz priekšu ar detalizāciju pa stundām) un vidējam (līdz 7 diennaktīm uz priekšu ar detalizāciju 3-12 stundas) termiņam; hidroloģisko prognožu (ūdens līmenis, caurplūdums un temperatūra) sagatavošana periodam līdz 14 diennaktīm uz priekšu – diennakts vidējās, minimālās un maksimālās vērtības | Meteoroloģiskā novērojumu stacija Daugavpilī, Nometņu ielā 161 Trīs upju hidroloģisko novērojumu stacijas: Daugava – Daugavpils (tilts pār Daugavu, Lielā iela 55, Daugavpils, koordinātes; 55° 51′ 49.898″, 26° 30′ 50.562″), Daugava – Vaikuļāni (Vaikuļāni, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., koordinātes 55° 59′ 43.59″, 26° 22′ 29.347″), Laucesa – Lenderiņa (tilts pār Laucesas upi, Lenderņa, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., koordinātes: 55° 49′ 26.573″, 26° 29′ 51.269″) un viena ezera hidroloģisko novērojumu stacija: Sventes ezers - Spīdoles ('Kļaviņas', Sventes pag., Augšdaugavas nov., koordinātes 55° 52′ 20.251″, 26° 22′ 22.698″) | dežūrējošais sinoptiķis 24/7 režīmā, tālr. 27894400 vai 67032609; dežūrējošais hidrologs darba dienās darba laikā, plūdu situācijās - 24/7 režīmā, tālr. 67032615 | Hidrometeoroloģisko novērojumu informācijas sniegšana – 15 min. laikā; meteoroloģisko prognožu sagatavošana līdz 1 st.; hidroloģisko prognožu sagatavošana darba laikā līdz 2 st., ārpus darba laika – līdz 8 stundām |

# 5. Resursu koordinēšana un savstarpējā sadarbība

Notikuma vietā visi pieejamie resursi pakļaujas VUGD amatpersonai, kura pilda glābšanas darbu vadītāja (turpmāk – GDV) pienākumus. Tiešo glābšanas darbu un rūpnieciskās avārijas novēršanas darbu koordinēšanai, notikuma vietā tiek izveidotas Operatīvais štābs, kuru vada GDV nozīmēta VUGD amatpersona. Operatīvā štāba sastāvā tik iekļauti iesaistīto dienestu, institūciju un objekta pārstāvji. Paralēli tiek sasaukta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija, kas pilda Operatīvā štāba atbalsta funkcijas – savā atbildības jomā, nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem, pasākumiem un finansiālajiem līdzekļiem.

Iesaistāmo resursu vadīšanas un veicamo pasākumu koordinēšanas shēma

Reaģēšanas un seku likvidēšanas iesaistītās puses

Iesaistāmie resursi

Notikuma vietā VUGD izveidota pagaidu pārvaldīšanas struktūra

Valsts materiālās rezerves

# 6. Reaģēšanas un seku samazināšanas un likvidēšanas neatliekamo pasākumu īss apraksts

Objekta rīcības plāns:

Iesaistīto iestāžu reaģēšanas un seku samazināšanas un likvidēšanas neatliekamo pasākumu īss apraksts:

Visi ugunsgrēka vai avārijas vietā esošie ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti, jebkuri citi dienesti, formējumi, kā arī fiziskās personas ir pakļautas glābšanas darba vadītājam (turpmāk – GDV). Nevienam nav tiesību iejaukties GDV darbībā un atcelt viņa likumīgos rīkojumus.

Pamatojoties uz to, ka nav zināms precīzs rūpnieciskās avārijas raksturs, apjoms, izplatīšanās un apdraudējuma virziens, nav iespējams noteikt tiešu nepieciešamā materiāli tehniskā resursa skaitu. Nepieciešamos resursus nosaka un pieprasa GDV ierodoties notikuma vietā un iepazīstoties ar situāciju.

GDV rīcības pēc ierašanās notikuma vietā:

- Izlūkošana, tās laikā nosakot:

  - notikuma raksturu, iespējamo bīstamo faktoru izplatīšanās ceļus un virzienus;

  - sākotnējo apdraudējumu cilvēkiem, apdraudēto cilvēku skaitu un to atrašanās vietas, iespējamos evakuācijas vai glābšanas ceļus;

  - sprādziena, ēkas un būves sabrukšanas vai bīstamu vielu noplūdes iespējamību un to novēršanas paņēmienus;

  - resursu veidu un daudzumu ugunsgrēka dzēšanai un glābšanas darbu veikšanai;

  - resursu virzīšanas ceļus un citu informāciju izšķirošā virziena noteikšanai;

  - nepieciešamību nostiprināšanas, uzlauzt un izjaukt būvkonstrukcijas;

  - nepieciešamību atslēgt spriegumu un tā atslēgšanas vietas;

  - nepieciešamību apturēt tehnoloģisko procesu;

  - nepieciešamību noslēgt ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu;

  - tuvākās ūdens ņemšanas vietas un to izmantošanas iespējas;

  - citus jautājumus, atkarībā no situācijas notikuma vietā.

- Ugunsgrēku dzēšanas, glābšanas un neatliekamos seku samazināšanas darbu veikšana tai skaitā:

  - operatīvā štāba izveide;

  - dienestu sadarbības koordinēšana un uzdevumu noteikšana:

    - apdraudētās zonas aprēķināšana, iespējamo cilvēku evakuācijas ceļu, apziņošanas veidu un nododamās informācijas noteikšana;

    - nepieciešamo resursu pieprasīšana;

    - lēmuma pieņemšana par trauksmes sirēnu iesaistīšanu un informācijas nodošanu plašsaziņas līdzekļos;

    - apdraudētās zonas piekļūšanas ceļu bloķēšana;

  - ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu organizēšana un koordinēšana:

    - drošības zonas noteikšanu;

    - darba kārtības un individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana riska zonā;

    - ugunsgrēka un bīstamo faktoru izplatīšanās ierobežošanas paņēmienu noteikšana.

  - pēc kopējās situācijas normalizēšanās, rūpnieciskas avārijas novēršanas un gāzes koncentrācijas izkliedēšanās, veikt visas apdraudētās teritorijas apsekošanu.

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas uzdevumi:

- organizēt iedzīvotāju evakuāciju no apdraudētās vai skartās teritorijas, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu;

- sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā;

Rūpnieciskās avārijas gadījumā nav paredzēts, ka avārijas ierobežošanas un likvidēšanas rezultātā radušies bīstamie atkritumi izplatīsies ārpus objekta, kā arī par to ierobežošanu un likvidēšanu atbild objekts, piesaistot sadarbības līguma organizācijas.

Pielikums Nr.1

APSTIPRINU

SIA «Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra»

_____________________Andrejs Kovaļčuks

Daugavpils, 2023.gada 1. augustā

APZIŅOŠANAS PLĀNS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJĀS

SIA «Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra», objektā, Naftas bāzē Jelgavas iela 2a, Daugavpils

| Nepiederošās personas iekļūšanas objektā | Ūdens padeves pārtraukšana | Elektroenerģijas padeves pārtraukšana | Jebkuri tehnoloģisko un palīgiekārtu bojājumi | Rūpnieciskā avārija, bīstamo iekārtu avārija | Naftas produktu noplūde | Ugunsgrēks | Avārija SIA “ Latvijas propāna gāze” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4;10 | 6;3 | 5;3 | 3 | 3;1;4;2;9;7;8;11 | 3;1;2;4;8;7;9 | 1;3;2;4;7;9 | 3;9* |

*Informācijas noskaidrošanai

| (4)Policija: 9-110, 9-112 | (3) Naftas bāzes tehniskais direktors D.Petrovs 9-26158778 | (1)Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 9-112 |
| --- | --- | --- |
| (7) Daugavpils valstspilsētas pašvaldība: 9-28236939; 9-20014919 | (10) Objekta vadība un darbinieki 1) Darba laikā.100 (101); 9-65407612 2) Ārpus darba laika. Tehniskais direktors D.Petrovs 9-26158778 Elektriskās strāvas atvienošana naftas bāzē. Rūpniecisko iekārtu mehāniķis A.Jegorčenkovs 9-22005206 | (2) Neatliekamā medicīniskā palīdzība 9-113; 9-112 |
| (8) Daugavpils reģionālā vides pārvalde: 9-26338800 , 9-26679932, 2022631 |  | (5) Elektrotīklu avārijas dienests 9-80200400 |
| (9) SIA “ Latvijas propāna gāze” 9-28234351; 9-65431363 |  | (6) Ūdensvada un kanalizācijas avārijas dienests 9-65476100 |

# Text boxes

Glābšanas darbu vadītājs

(GDV)

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Atbildīgie dienesti, iestādes, institūcijas

Iesaistīto dienestu iestāžu institūciju resursi

Objekta atbildīgās personas

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā iekļautie resursi un resursi no starpresoru vienošanās līgumiem

VUGD pieejamie resursi

Štābs

Objekta resursi

Sadarbības līguma organizāciju resursis kooidastrofu uzs 582 10.4. apak

Valsts materiālās rezerves

Valsts materiālās rezerves